## Slide 1
Коммуникационное оборудование сетей
Сетевые адаптеры · Функции · Классификация · Драйверы

## Slide 2
Что такое сетевой адаптер?
Сетевой адаптер (Network Interface Card, NIC)
— это аппаратное устройство, которое позволяет компьютеру подключаться к сети и обмениваться данными.
Другие названия: сетевая карта, Ethernet-адаптер, LAN-адаптер.
Основные задачи адаптера
Преобразование данных
— из параллельного формата ПК в последовательный для передачи по сети
Формирование кадров
— добавление MAC-адресов, контрольных сумм
Управление доступом к среде
— реализация протоколов CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CA (Wi-Fi)
Буферизация данных
— временное хранение кадров при приёме/передаче

## Slide 3
Функции сетевого адаптера
Физическая адресация
Каждый адаптер имеет уникальный MAC-адрес (48 бит), прошитый производителем. Используется для идентификации устройства в локальной сети.
Передача/приём данных
Преобразует биты в электрические/оптические сигналы (передача) и обратно (приём). Контролирует целостность с помощью CRC.
Управление потоком
Регулирует скорость передачи для предотвращения переполнения буфера получателя (Flow Control).

## Slide 4
Характеристики сетевых адаптеров
Скорость передачи
10 Мбит/с
— Ethernet (устаревший)
100 Мбит/с
— Fast Ethernet
1 Гбит/с
— Gigabit Ethernet (стандарт)
10 Гбит/с, 25/40/100 Гбит/с
— для серверов и ЦОД
Другие параметры
Тип интерфейса
— PCI, PCIe, USB, M.2
Дуплекс
— полудуплекс / полный дуплекс
Поддержка Wake-on-LAN (WoL)
— удалённое включение ПК
Поддержка VLAN, QoS
— для корпоративных сетей
💡 Совет: При выборе адаптера учитывайте скорость сети, тип подключения (проводное/беспроводное) и совместимость с ОС.

## Slide 5
Классификация по типу подключения
Проводные адаптеры
Ethernet (RJ-45)
— стандартный разъём витой пары
Fiber (SFP/SFP+)
— для оптоволоконных сетей
Преимущества
— стабильность, высокая скорость, низкая задержка
Недостатки
— зависимость от кабеля, ограниченная мобильность
Беспроводные адаптеры
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
— беспроводная ЛВС
Bluetooth
— короткие расстояния (до 100 м)
Преимущества
— мобильность, простота развёртывания
Недостатки
— помехи, ниже скорость, безопасность

## Slide 6
Классификация по форм-фактору
Встроенные (onboard)
Интегрированы в материнскую плату. Удобны для обычных ПК и ноутбуков.
PCI / PCIe карты
Устанавливаются в слот расширения. Используются для апгрейда или серверов.
USB-адаптеры
Подключаются через USB. Портативны, подходят для Wi-Fi, но медленнее PCIe.
M.2 / NGFF
Компактный формат для ноутбуков и мини-ПК. Поддерживает Wi-Fi + Bluetooth.

## Slide 7
Драйверы сетевых адаптеров
Драйвер — программное обеспечение, которое позволяет операционной системе взаимодействовать с сетевым адаптером.
Основные задачи драйвера
Инициализация адаптера
— настройка при загрузке ОС
Управление передачей/приёмом
— формирование кадров, контроль ошибок
Обработка прерываний
— уведомление ОС о событиях (приём кадра, ошибка)
Настройка параметров
— скорость, дуплекс, MAC-адрес, Wake-on-LAN
⚠️ Важно: Устаревшие или некорректные драйверы могут вызывать низкую производительность, потерю пакетов или полный отказ сетевого подключения. Регулярно обновляйте драйверы с сайта производителя.

## Slide 8
Популярные производители сетевых адаптеров
Intel
Лидер корпоративных решений (серверы, рабочие станции)
Realtek
Массовый сегмент, встроенные адаптеры в материнских платах
Broadcom
Высокопроизводительные адаптеры для ЦОД
Qualcomm Atheros
Wi-Fi адаптеры, чипсеты для ноутбуков
TP-Link / D-Link
USB и PCIe адаптеры для домашних пользователей
Mellanox (NVIDIA)
Адаптеры 25/40/100 Гбит/с для HPC и AI-кластеров

## Slide 9
Итоги
✓ Познакомились с назначением и функциями сетевых адаптеров
✓ Изучили ключевые характеристики (скорость, дуплекс, WoL)
✓ Рассмотрели классификацию по типу подключения и форм-фактору
✓ Разобрали роль драйверов в работе адаптеров