## Slide 1
Протоколы и стеки протоколов
OSI · TCP/IP · IPX/SPX · NetBIOS/SMB · Протоколы приложений

## Slide 2
Что такое протокол и стек протоколов?
Протокол — набор правил и соглашений для обмена данными между устройствами в сети. Определяет формат сообщений, порядок их передачи, обработку ошибок.
Стек протоколов — иерархическая структура протоколов, где каждый уровень выполняет определённые функции и взаимодействует только со смежными уровнями.
Зачем нужны стеки?
Модульность
— можно заменить протокол одного уровня без изменения других
Стандартизация
— единые правила для взаимодействия разных производителей
Упрощение разработки
— разработчик работает только с API нужного уровня

## Slide 3
Стек OSI — эталонная модель
OSI (Open Systems Interconnection) — 7-уровневая модель, разработанная ISO в 1984 году. Носит эталонный (теоретический) характер.
7. Прикладной
6. Представления
5. Сеансовый
4. Транспортный
3. Сетевой
2. Канальный
1. Физический
💡 OSI служит основой для понимания сетевых архитектур, но на практике чаще используется модель TCP/IP.

## Slide 4
Другие стеки протоколов
IPX/SPX
Стек компании Novell для сетей NetWare (1980-е – 2000-е).
IPX (Internetwork Packet Exchange)
— сетевой протокол (аналог IP)
SPX (Sequenced Packet Exchange)
— транспортный протокол (аналог TCP)
NetBIOS / SMB
Протоколы Microsoft для локальных сетей Windows.
NetBIOS
— API для сетевого взаимодействия (имена, сессии)
SMB/CIFS (Server Message Block)
— протокол общего доступа к файлам и принтерам
Современное состояние
IPX/SPX — практически не используется (вытеснен TCP/IP)
NetBIOS/SMB
— до сих пор применяется в Windows-сетях, но работает поверх TCP/IP (NetBIOS over TCP/IP). Современная версия — SMB 3.x с шифрованием.

## Slide 5
Стек протоколов TCP/IP
TCP/IP — практический стек протоколов Интернета. Разработан в 1970-х в рамках проекта ARPANET. Содержит 4 уровня.
Прикладной
HTTP, FTP, SMTP, DNS, SSH, Telnet
OSI: 5, 6, 7
Транспортный
TCP, UDP
OSI: 4
Сетевой (Internet)
IP, ICMP, ARP, IGMP
OSI: 3
Канальный (Link)
Ethernet, Wi-Fi, PPP
OSI: 1, 2

## Slide 6
Назначение протоколов TCP/IP
IP (Internet Protocol)
Маршрутизация пакетов, адресация (IPv4/IPv6)
ICMP (Internet Control Message Protocol)
Диагностика сети (ping, traceroute)
ARP (Address Resolution Protocol)
Разрешение IP → MAC адрес
TCP (Transmission Control Protocol)
Надёжная доставка данных с подтверждением
UDP (User Datagram Protocol)
Быстрая доставка без гарантий (DNS, видео)

## Slide 7
Протоколы прикладного уровня
Протоколы прикладного уровня обеспечивают взаимодействие пользовательских приложений с сетью. Работают поверх TCP или UDP.
HTTP / HTTPS (80 / 443)
Передача веб-страниц (Hypertext Transfer Protocol)
FTP (21)
Передача файлов (File Transfer Protocol)
SMTP (25)
Отправка электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol)
POP3 (110)
Получение почты с удалением с сервера (Post Office Protocol)
IMAP (143)
Получение почты с хранением на сервере (Internet Message Access Protocol)
Telnet (23)
Удалённое управление (незащищённое, устаревший)
SSH (22)
Защищённое удалённое управление (Secure Shell)
DNS (53)
Преобразование доменных имён в IP-адреса (Domain Name System)

## Slide 8
HTTP / HTTPS — протокол веба
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — основа World Wide Web. Используется для запроса и передачи веб-страниц, изображений, API.
Основные методы HTTP
GET
— запрос данных с сервера
POST
— отправка данных на сервер
PUT
— обновление ресурса
DELETE
— удаление ресурса
HTTPS = HTTP + SSL/TLS
HTTPS — защищённая версия HTTP с шифрованием трафика. Обязателен для:
• Аутентификация (логины/пароли)
• Платёжные данные
• Конфиденциальная информация
Порт: 443 (HTTP — 80)
💡 Важно: Все современные браузеры предупреждают пользователей о незащищённых (HTTP) сайтах. Google и другие поисковики понижают рейтинг сайтов без HTTPS.

## Slide 9
FTP, Telnet, SSH
FTP (File Transfer Protocol)
Протокол передачи файлов между клиентом и сервером. Поддерживает аутентификацию, управление каталогами, докачку файлов.
Недостаток: передача паролей в открытом виде. Современная альтернатива — SFTP (SSH File Transfer Protocol) или FTPS (FTP over SSL).
Telnet (порт 23)
Протокол удалённого доступа к терминалу. Позволяет управлять удалённым сервером через командную строку.
⚠️ Проблема: весь трафик передаётся в открытом виде (включая пароли). Считается устаревшим и небезопасным.
SSH (Secure Shell, порт 22)
Защищённый протокол удалённого доступа. Весь трафик шифруется. Поддерживает туннелирование (проброс портов), передачу файлов (SFTP).
✓ SSH полностью заменил Telnet в современных системах.

## Slide 10
Протоколы электронной почты
Электронная почта использует несколько протоколов: для отправки (SMTP) и для получения (POP3 / IMAP).
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, порт 25/587)
Протокол отправки писем с клиента на почтовый сервер и между серверами. Работает по схеме: клиент → сервер отправителя → сервер получателя.
POP3 (Post Office Protocol, порт 110)
Протокол получения почты. Скачивает письма на клиент и удаляет их с сервера. Не синхронизирует между устройствами. Подходит для одного устройства.
IMAP (Internet Message Access Protocol, порт 143)
Протокол получения почты с хранением на сервере. Письма синхронизируются между всеми устройствами. Поддерживает папки, флаги, поиск. Современный стандарт.

## Slide 11
Распределение протоколов по модели OSI
7 — Прикладной
HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, SSH, Telnet
6 — Представления
SSL/TLS, JPEG, MPEG, ASCII
5 — Сеансовый
NetBIOS, RPC, PPTP
4 — Транспортный
TCP, UDP
3 — Сетевой
IP, ICMP, ARP, OSPF, BGP
2 — Канальный
Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP, L2TP
1 — Физический
RJ-45, Fiber, Coax, Radio