## Slide 1
Теоретические основы передачи данных
Сигналы · Кодирование · Модуляция · Коммутация · Пакеты

## Slide 2
Понятие сигнала и данных
Данные (Data)
Определение:
Информация, представленная в дискретном (цифровом) виде, пригодном для обработки, хранения и передачи.
Примеры:
• Текст, числа, изображения
• Биты: 0 и 1 (двоичная система)
Сигнал (Signal)
Определение:
Физический процесс (электрический, оптический, радиоволновый), переносящий данные по каналу связи.
Типы:
• Аналоговый — непрерывный
• Цифровой — дискретный

## Slide 3
Методы кодирования данных
Кодирование — преобразование данных (битов) в последовательность сигналов для передачи по физической среде.
NRZ (Non-Return to Zero)
Простейшее кодирование: 1 = высокий уровень, 0 = низкий. Проблема: нет синхронизации при длинных последовательностях одинаковых битов.
Manchester
Переход в середине такта: ↓ = 0, ↑ = 1. Самосинхронизация, но требует удвоенной полосы. Применяется в Ethernet 10 Мбит/с.
4B/5B
Каждые 4 бита кодируются 5 битами для гарантии частых переходов. Используется в Fast Ethernet (100 Мбит/с).
8B/10B
8 бит → 10 бит. Обеспечивает баланс DC и частые переходы. Применяется в Gigabit Ethernet, Fiber Channel.

## Slide 4
Модуляция сигналов
Модуляция — изменение параметров несущей волны (амплитуды, частоты, фазы) в соответствии с передаваемыми данными. Используется для передачи цифровых данных по аналоговым каналам (телефонные линии, радио).
Основные виды модуляции
ASK (Amplitude Shift Keying) — Амплитудная модуляция — изменяется амплитуда несущей. Чувствительна к помехам.
FSK (Frequency Shift Keying) — Частотная модуляция — изменяется частота несущей. Более устойчива к шумам. Применяется в модемах.
PSK (Phase Shift Keying) — Фазовая модуляция — изменяется фаза несущей. Высокая помехоустойчивость. Используется в Wi-Fi, LTE.
QAM (Quadrature Amplitude Modulation) — Комбинация амплитудной и фазовой модуляции. Высокая скорость передачи. Применяется в кабельных модемах, DSL, LTE.

## Slide 5
Методы оцифровки (дискретизации)
Оцифровка — преобразование аналогового сигнала в цифровой. Применяется для передачи голоса, музыки, видео по цифровым каналам.
Этапы оцифровки
1. Дискретизация (Sampling)
Измерение значения сигнала через равные промежутки времени (частота дискретизации).
2. Квантование (Quantization)
Округление измеренных значений до ближайшего уровня из заданного набора.
3. Кодирование (Encoding)
Представление квантованных значений в виде двоичных кодов.
Примеры стандартов
PCM (Pulse Code Modulation)
Базовый метод оцифровки. Применяется в телефонии (8 кГц, 8 бит → 64 кбит/с).
Audio CD
44.1 кГц, 16 бит, стерео → 1411 кбит/с
MP3, AAC
Сжатие с потерями для экономии полосы

## Slide 6
Понятие коммутации
Коммутация — процесс установления соединения между отправителем и получателем через промежуточные узлы сети. Определяет, как данные проходят путь от источника к назначению.
Зачем нужна коммутация?
Масштабируемость
— невозможно соединить каждое устройство с каждым напрямую (N² связей)
Эффективность
— совместное использование каналов связи несколькими абонентами
Гибкость
— возможность динамического выбора маршрута в зависимости от нагрузки или отказов
💡 Аналогия: Телефонная станция — коммутатор соединяет звонящего с абонентом. Интернет-маршрутизатор — коммутатор передаёт пакеты по оптимальному маршруту.

## Slide 7
Типы коммутации
Коммутация каналов
Принцип:
Перед передачей данных устанавливается выделенный канал на всё время сеанса.
Преимущества:
• Постоянная полоса
• Малая задержка
Недостатки:
• Неэффективное использование (паузы)
Пример: Телефонная связь (PSTN)
Коммутация пакетов
Принцип:
Данные разбиваются на пакеты. Каждый пакет передаётся независимо через сеть.
Преимущества:
• Эффективное использование каналов
• Отказоустойчивость
Недостатки:
• Переменная задержка
Пример: Интернет (IP)
Коммутация сообщений
Принцип:
Сообщение целиком передаётся от узла к узлу (store-and-forward).
Преимущества:
• Не требует постоянного канала
Недостатки:
• Большая задержка
• Буферы на узлах
Пример: E-mail, телеграф

## Slide 8
Понятие пакета
Пакет — единица данных, передаваемая в сетях с коммутацией пакетов. Пакет содержит заголовок (header), полезные данные (payload) и иногда хвост (trailer).
Структура пакета
Заголовок
(Header)
Данные (Payload)
Хвост
(Trailer)
Содержимое заголовка
• Адрес источника (Source)
• Адрес назначения (Destination)
• Номер последовательности
• Тип протокола
• Контрольная сумма (Checksum)
Зачем разбивать на пакеты?
• Эффективное мультиплексирование
• Обнаружение ошибок (на уровне пакета)
• Возможность передачи разными путями
• Снижение задержек (не ждём весь файл)

## Slide 9
Сравнение типов коммутации
Параметр | Каналов | Пакетов | Сообщений
Установление соединения | Да (перед передачей) | Нет | Нет
Выделенный канал | Да | Нет (разделяемый) | Нет
Задержка | Низкая и стабильная | Переменная | Высокая
Эффективность | Низкая (паузы) | Высокая | Средняя
Надёжность | Высокая (фиксированный путь) | Высокая (альтернативные маршруты) | Средняя
Пример применения | Телефония | Интернет (IP) | Email, телеграф

## Slide 10
Итоги
✓ Разобрали понятия сигнала, данных и их различия
✓ Изучили методы кодирования (NRZ, Manchester, 4B/5B, 8B/10B)
✓ Познакомились с модуляцией (ASK, FSK, PSK, QAM) и оцифровкой
✓ Рассмотрели типы коммутации: каналов, пакетов, сообщений
✓ Изучили структуру и назначение пакетов
Вопросы?