## Slide 1
Физические среды передачи данных
Кабели · Беспроводные среды · Оборудование · Инструменты

## Slide 2
Типы кабелей
Витая пара (UTP/STP)
Стандарт: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Скорость:
100 Мбит/с — 10 Гбит/с
Дальность:
до 100 м
Применение:
LAN, телефония
Коаксиальный кабель
Структура: центральная жила + экран
Скорость:
до 10 Мбит/с
Дальность:
до 500 м
Применение:
Ethernet (устаревший), ТВ
Оптоволоконный
Структура: стеклянное волокно + оболочка
Скорость:
до 100 Гбит/с и выше
Дальность:
до 40 км (одномод)
Применение:
магистрали, ЦОД

## Slide 3
Сравнение типов кабелей
Параметр | Витая пара | Коаксиал | Оптоволокно
Скорость | 100 Мбит/с — 10 Гбит/с | до 10 Мбит/с | до 100 Гбит/с
Дальность | до 100 м | до 500 м | до 40 км
Помехоустойчивость | Средняя (STP выше) | Высокая | Очень высокая
Стоимость | Низкая | Средняя | Высокая
Монтаж | Простой | Средней сложности | Сложный
Применение | LAN | Ethernet (устаревший), ТВ | Магистрали, ЦОД

## Slide 4
Типы сетей, линий и каналов связи
Типы сетей
PAN
— Personal Area Network (Bluetooth, до 10 м)
LAN
— Local Area Network (до 1 км)
MAN
— Metropolitan Area Network (городская, до 100 км)
WAN
— Wide Area Network (глобальная, Интернет)
Каналы связи
Симплексный
— передача только в одну сторону (радио, ТВ)
Полудуплексный
— двусторонняя, но поочерёдно (рация)
Дуплексный
— одновременная передача в обе стороны (телефон, Ethernet)

## Slide 5
Соединители и коннекторы
RJ-45
Витая пара (8P8C), 8 контактов. Стандарт Ethernet.
RJ-11
Телефония, 4 или 6 контактов.
BNC
Коаксиальный кабель. Байонетное соединение.
ST / SC / LC
Оптоволоконные коннекторы.
SFP / SFP+
Модули для оптики в коммутаторах/маршрутизаторах.
USB / Thunderbolt
Периферийные устройства, сетевые адаптеры.

## Slide 6
Инструменты для монтажа и тестирования
Монтаж
Обжимные клещи (кримпер)
Стриппер (для снятия изоляции)
Монтажный нож
Панч-инструмент (для кроссировки)
Тестирование
Кабельный тестер
— проверка целостности жил, распиновки
Сертификатор кабеля
— анализ параметров (затухание, NEXT, Return Loss)
Оптический рефлектометр (OTDR)
— диагностика оптоволокна
⚠️ Важно: Перед развёртыванием сети проводят сертификацию кабельной системы для подтверждения соответствия стандартам (TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801).

## Slide 7
Беспроводные среды передачи данных
Wi-Fi (IEEE 802.11)
Частоты: 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц (Wi-Fi 6E)
Скорость: до 9.6 Гбит/с (Wi-Fi 6)
Дальность: 30–100 м (в помещении)
Bluetooth
Частота: 2.4 ГГц (ISM-диапазон)
Скорость: до 3 Мбит/с (Bluetooth 5.0)
Дальность: до 100 м (Class 1), обычно 10 м
Другие технологии
LTE / 5G
— сотовая связь, скорость до 10 Гбит/с (5G)
LoRaWAN / NB-IoT
— IoT, низкая скорость, большая дальность
Спутниковая связь
— глобальное покрытие, высокая задержка
ИК-порт (IrDA)
— прямая видимость, устаревшая технология

## Slide 8
Сравнение проводных и беспроводных сред
Параметр | Проводные | Беспроводные
Скорость | До 100+ Гбит/с | До 10 Гбит/с
Надёжность | Высокая | Средняя (помехи, препятствия)
Стоимость развёртывания | Средняя–высокая | Низкая–средняя
Мобильность | Отсутствует | Высокая
Безопасность | Высокая (физический доступ) | Средняя (шифрование, WPA3)
Монтаж | Трудоёмкий | Простой
Применение | Магистрали, ЦОД, офисы | Домашние сети, мобильные устройства

## Slide 9
Итоги
✓ Изучили основные типы кабелей и их характеристики
✓ Сравнили проводные среды по ключевым параметрам
✓ Познакомились с соединителями и инструментами монтажа
✓ Рассмотрели беспроводные технологии (Wi-Fi, Bluetooth, LTE)